## Slide 1
설비파손 및 수리보고서
압출기 3호기
2026년 3월 20일
작성자 : 정차장 | 부서 : 생산관리팀 공정관리

## Slide 2
[ 설비파손 및 수리보고서 ]
- 1 -
개요
구분 | 내용
발생 일시 | 2026년 3월 20일
설비 호기 | 압출기 3호기
파손 원인 | 감속기 베어링 과부하로 인한 파손. 생산 중 이상 소음 감지 후 설비 정지. 장기 운전에 따른 윤활 부족 및 금속 마모 진행으로 판단됨.
조치사항
· 즉시 조치: 이상 소음 감지 즉시 설비 정지, 전원 차단 및 안전구역 설정. 유지보수팀 긴급 출동.
· 임시 조치: 해당 압출기 생산 중단 및 2호기로 생산 전환. 수동 점검 실시.
· 추가 계획: 3월 25일 정기 점검 시 감속기 전체 분해 점검 및 부품 교체 예정.
비가동시간 및 발생비용
항목 | 내용
비가동 시간 | 5.5 시간
생산 손실량 | 3,300 kg
시간당 손실비용 | 450,000 원
총 비가동 비용 | 2,475,000 원
총 비가동 손실비용
₩ 2,475,000

## Slide 3
[ 설비파손 및 수리보고서 ]
- 2 -
파손 설비 수리내역 및 견적
파손 부위 | 수리 방법 | 신품 구매비(원) | 수리비(원) | 비용 비교
감속기 베어링 (SKF 6310) | 베어링 교체 | 850,000 | 380,000 | 절감 470,000원
감속기 오일씰 | 오일씰 교체 | 120,000 | 80,000 | 절감 40,000원
 | 신품 구매 합계 | 수리 합계 | 차이(절감액)
비용 | 970,000 원 | 460,000 원 | 510,000 원 절감
재고현황
설비명 | 규격 | 재고 | 보관위치 | 비고
압출기 3호기 (동일) | 75mm | 0 | 창고 없음 | 재고 없음, 구매 필요
압출기 2호기 (유사) | 65mm | 1 | 창고 A-3 | 규격 상이, 대체 불가
압출기 1호기 (동일) | 75mm | 0 | 창고 없음 | 재고 없음
결론 및 의사결정 제안
구분 | 수리 | 신품 구매
비용 | 수리비 460,000원 | 신품 970,000원
처리 기간 | 처리기간 2일 | 납기 4일
최종 결론
수리 진행 권고 — 비용 절감 510,000원, 복구 기간 단축 2일. 재고 확보를 위해 부품 2세트 추가 발주 요청.