## Slide 1
■ 내역
발생일 : ’26년 2월 26일(목) 10:30분 VACUUM PUMP 소음 발생 트립 및 오일 주입구에 진공흡입 오일 없어짐.
대상설비 : 1공장 MAIN VACUUM PUMP
[ #설비 원인 조치 보고서_작성자 : 박태식 ]
■ 조치내용
1공장 조장 연락받은 후 1공장 MAIN VACUUM PUMP 유면계 확인 오일 보충 작업
PUMP 유면계 확인 오일 보충 트립 해제 -> TEST 가동 실시. 소음 확인함
재가동 실시 트립 됨
동방플랜텍 VACUUM PUMP 임펠라 중공축 WATER 냉각 방식으로 화재 위험은 낮으나
구조가 복잡하여 보전에서 유지 관리를 잘해도 고진공으로 인한 메카닉씰부가 이물질에 의한 급격한 진공
흡입 증상 발생시 대책이 없어서 고장룔이 높음
현재 수리시 1개월에서 1.5개월로 연장되며, 타업체 사용의견도 고장룔 높다고 함
대책 : 동방플랜텍 PUMP 구조 복잡으로 자연 고장룔이 높아, 본사에서 가동하는 6대의 상태점검 시 불량 시
2개 단위로 PUMP 고장 수리 진행 해야 될 경우도 있음
미국(DHA), 인도(DHI), 폴란드(DHP) 1대 가동으로 년1회 수리 진행 됨(Spare 1대 보유)
■ 결론 및 의견